## Slide 1: Compuertas lógicas
Diapositivas informativas

## Slide 2: ¿QuÉ son las compuertas lógicas?

## Slide 3: Tipos de compuertas lógicas
Compuerta AND: Esta compuerta da una salida alta (1) solo si todas sus entradas son altas.
Compuerta OR: Esta compuerta da una salida alta si al menos una de sus entradas es alta.
Compuerta NOT: Esta compuerta invierte la entrada. Si la entrada es alta, la salida es baja y viceversa.
Compuerta NAND: Es una compuerta AND seguida por una compuerta NOT. Da una salida baja solo si todas sus entradas son altas.
Compuerta NOR: Es una compuerta OR seguida por una compuerta NOT. Da una salida baja si al menos una de sus entradas es alta.
Compuerta XOR (O exclusiva): Esta compuerta da una salida alta si un número impar de sus entradas es alta.
Compuerta XNOR (NO O exclusiva): Esta compuerta da una salida alta si un número par de sus entradas es alta.

## Slide 4: Compuerta ANd
Entradas y Salida: La compuerta AND tiene dos (o más) entradas y una salida.
Funcionamiento: La salida de una compuerta AND es alta (1) solo cuando todas sus entradas son altas (1). Si alguna de las entradas es baja (0), la salida será baja (0).

## Slide 5: Ejemplo de compuerta and
Tabla de verdad: La tabla de verdad de una compuerta AND es la siguiente:
A | B | Salida
--|---|-------
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6: Compuerta or
Entradas y Salida: Al igual que la compuerta AND, la compuerta OR tiene dos (o más) entradas y una salida.
Funcionamiento: La salida de una compuerta OR es alta (1) si al menos una de sus entradas es alta (1). Solo si todas las entradas son bajas (0), la salida será baja (0).

## Slide 7: Ejemplo de compuerta or
Tabla de verdad: La tabla de verdad de una compuerta OR es la siguiente:
A | B | Salida
--|---|-------
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 8: Compuerta not
Entrada y Salida: A diferencia de las compuertas AND y OR, la compuerta NOT solo tiene una entrada y una salida.
Funcionamiento: La compuerta NOT invierte la entrada. Si la entrada es alta (1), la salida es baja (0), y si la entrada es baja (0), la salida es alta (1).

## Slide 9: Ejemplo de compuerta not
Tabla de verdad: La tabla de verdad de una compuerta NOT es la siguiente:
A | Salida
--|-------
0 | 1
1 | 0

## Slide 10: Compuerta nand
Entradas y Salida: Al igual que las compuertas AND y OR, la compuerta NAND tiene dos (o más) entradas y una salida.
Funcionamiento: La salida de una compuerta NAND es baja (0) solo cuando todas sus entradas son altas (1). Si alguna de las entradas es baja (0), la salida será alta (1).

## Slide 11: Ejemplo de compuerta nand
Tabla de verdad: La tabla de verdad de una compuerta NAND es la siguiente:
A | B | Salida
--|---|-------
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 12: Compuerta nor
Entradas y Salida: Al igual que las compuertas AND y OR, la compuerta NOR tiene dos (o más) entradas y una salida.
Funcionamiento: La salida de una compuerta NOR es alta (1) solo cuando todas sus entradas son bajas (0). Si alguna de las entradas es alta (1), la salida será baja (0).

## Slide 13: Ejemplo de compuerta nor
Tabla de verdad: La tabla de verdad de una compuerta NOR es la siguiente:
A | B | Salida
--|---|-------
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0

## Slide 14: Compuerta xor
También conocida como "O exclusivo", es una operación lógica que toma dos entradas y devuelve verdadero si exactamente una de las entradas es verdadera. En otras palabras, devuelve verdadero si las dos entradas son diferentes.

## Slide 15: Ejemplo de compuerta xor
Aquí tienes la tabla de verdad de la compuerta XOR:
Entrada A Entrada B Salida
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

## Slide 16: Compuerta xnor
También conocida como "NO O exclusivo", es básicamente la inversa de la compuerta XOR. Devuelve verdadero si las dos entradas son iguales.

## Slide 17: Ejemplo de compuerta xnor
Aquí tienes la tabla de verdad de la compuerta XNOR:
Entrada A Entrada B Salida
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

## Slide 18: problema 1
Imagina que estás diseñando un sistema de seguridad para una puerta que se abre con dos llaves diferentes. Quieres que la puerta se abra si y solo si una de las dos llaves está insertada, pero no ambas al mismo tiempo. ¿Cómo podrías usar una compuerta lógica XOR para lograr esto?

## Slide 19
Solución al Problema 1: Para el sistema de seguridad de la puerta, puedes usar una compuerta lógica XOR. Las dos llaves serían las dos entradas de la compuerta. Si solo una de las llaves está insertada (es decir, una entrada es 1 y la otra es 0), la salida de la compuerta XOR sería 1, lo que abriría la puerta. Si ambas llaves están insertadas o ninguna está insertada (es decir, ambas entradas son 0 o ambas son 1), la salida de la compuerta XOR sería 0, lo que mantendría la puerta cerrada.

## Slide 20: PROBLEMA 2
Ahora, imagina que estás diseñando un sistema de iluminación para una habitación con dos interruptores. Quieres que la luz esté encendida si y solo si ambos interruptores están en la misma posición (ambos encendidos o ambos apagados). ¿Cómo podrías usar una compuerta lógica XNOR para lograr esto?

## Slide 21
Solución al Problema 2:Para el sistema de iluminación de la habitación, puedes usar una compuerta lógica XNOR. Los dos interruptores serían las dos entradas de la compuerta. Si ambos interruptores están en la misma posición (es decir, ambos están encendidos o ambos están apagados, lo que significa que ambas entradas son 0 o ambas son 1), la salida de la compuerta XNOR sería 1, lo que encendería la luz. Si los interruptores están en posiciones diferentes (es decir, uno está encendido y el otro está apagado, lo que significa que una entrada es 1 y la otra es 0), la salida de la compuerta XNOR sería 0, lo que apagaría la luz.